OPĆINA  PUNAT

T R O Š K O V N I K

PRESELJENJE JAVNOG SANITARNOG ČVORA (KONTEJNERA) U PARK POD GUŠTERNU

Preseljenje kontejnera – sanitarnog čvora

- Pažljivo dizanje, premještaj i spuštanje na konačnu lokaciju kontejnera javnog wc-a udaljenu cca. 200m od trenutne lokacije. Dimenzije kontejnera 4x3m visina 2,5m. Prije početka radova potrebno je pregledati lokaciju s koje se premješta i poduzeti sve pripremne radnje kako ne bi došlo do oštećenja prilikom premještaja. Sanaciju svih nastalih oštećenja prilikom prenošenja snosi izvođač radova. U cijenu uključen ukrcaj, odvoz i spuštanje kontejnera na konačnu lokaciju auto dizalicom kao i sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Premještaj izvesti nakon završenih radova izrade temelja i instalacija na konačnoj lokaciji preseljenja.

Obračun po kompletu izvršenih radova.

komplet		1,00		a' 		kn						kn

Izmicanje postojeće ograde i postava na novu lokaciju

- Vađenje, izmicanje i ponovo postavljanje ograde dužine 11m na mjestu postavljanja sanitarnog čvora. Postojeću ogradu zajedno sa stupovima potrebno je pažljivo izvaditi i pomaknuti na lokaciju po nalogu investitora i nadzornog inženjera (cca izmicanje za 10 m' od postojeće lokacije na kojoj se nalazi). Postojeću ogradu je potrebno presložiti (prekrojiti) kako bi rasporedom odgovarala novoj poziciji. Stupove treba pažljivo izvaditi iz betona (razbiti beton) i montirati (zabetonirati) na novu lokaciju. U cijenu uključen sav materijal i rad potreban za potpuno izvršenje stavke izmicanja ograde kao i eventualni ukrcaj i odvoz viška materijala na deponij udaljenosti do 10 km.

Obračun po kompletu.

komplet		1,00		a' 		kn					         	kn

Temelji sanitarnog čvora

- Kombinirani ručno-strojni iskop terena za izradu betonskih temelja sanitarnog čvora bez obzira na kategoriju terena, prema skici. Iskopani materijal odbaciti u zonu rova i koristiti ga za zatrpavanje po nalogu nadzornog inženjera. U cijenu uključen ukrcaj i odvoz viška materijala iz iskopa na deponij na udaljenosti do 10 km.

Obračun po m3 u sraslom stanju stvarno izvedenih radova.

m3		9,00		a' 		kn						kn

- Nabava, doprema i razastiranje kamenog nabačaja - tucanika na izvaljani planum iz čistog piramidalnog kamena do d=5cm u sloju 5 do 10 cm, kao podloge za izradu betonskih temelja. Drobljenac isplanirati na izrađenu i izvaljanu podlogu te nabiti strojnim nabijačem do potrebne zbijenosti. U cijenu uključeno i valjanje podloge.

Obračun po m3 stvarno izvedenih radova.

m3		2,00 		a' 		kn						kn

- Dobava, ugradnja i njega betona za izradu armirano betonskih temeljnih stopa sanitarnog čvora. Klasa betona C 25/30 (MB-30). Dimenzije temelja prema skici 0,4 m x 0,4 m x 0,4 m. U cijenu uključena dobava i postava armaturnog koša u svaki temelj RA Ф 12 i vilice Ф8/20, potrebna oplata.

Obračun po m3 stvarno izvedenih radova.

beton m3 	0,50 		a'		kn						kn

oplata m2 	4,00 		a' 		kn				            	kn

bet.željezo kg	25,00 		a' 	 	kn			   	            	kn

- Zatrpavanje i planiranje zemljanog materijala oko završenih temelja. Nasipavanje vršiti materijalom dobivenim iz iskopa. Svaki sloj nabijati strojnim nabijačem do potrebne zbijenosti.

Obračun po m3 stvarno izvedenih radova.

m3 		8,00 		a' 		kn						kn

Rov za elektro kabel

- Nabava, doprema i ugradnja instalacijske rebraste cijevi Ф50 mm – bužira – za provlačenje elektro kabela, otpornog na pritisak i postavu u zemlji. Cijevi postaviti u iskopani rov od elektro ormara do sanitarnog čvora. U cijenu uključen iskop rova dubine 50 cm, širine 40 cm. Razbijanje betonske podloge 2m' i kulir ploča te vraćanje u prvobitno stanje. Dobava, doprema i ugradnja pijeska 0-4 mm u kanal u sloju 2x10 cm, nasipavanje kanala, ukrcaj i odvoz viška materijala na deponiju udaljenu do 10 km.

Obračun po m1 kanala, komplet rad i materijal.

m1 		40,00 		a' 		kn				         	 	kn

Rov za vodovodni priključak i vodomjerno okno

- Nabava, doprema i ugradnja vodovodne cijevi R ¾" za priključak sanitarnog čvora. Točnu poziciju spoja odrediti prilikom dizanja kontejnera s postojeće lokacije. Cijev mora biti otporna na pritisak i postavu u zemlji,  cijevi PEHD sa svim fazonskim komadima. Cijevi postaviti u iskopani rov od vodomjera do sanitarnog čvora. U cijenu uključen zarezivanje asfalta, iskop rova dubine 70 cm, širine 40 cm. Dobava, doprema i ugradnja pijeska 0-4 mm u kanal u sloju 2x10 cm, nasipavanje kanala materijalom iz iskopa uz sabijanje, ukrcaj i odvoz viška materijala na deponiju udaljenu do 10 km, asfaltiranje na mjestima s kojih je asfalt skinut, dobava i postava cestovnih rubnjaka. U cijenu uključeni svi radovi i materijal potreban za komplet izvedbu stavke.

Obračun po m1 kanala, komplet rad i materijal.

m1 		8,00 		a' 		kn					          	kn

- Izrada kompletnog vodomjernog okna svjetlog otvora 80x80cm. Stavka uključuje, betoniranje okna vodonepropusnim betonom C25/30, dvostrana oplata, ugradnju armaturaФ 8/10, u pokrovnu ploču okna deb. 15 cm, debljina stijenki 20 cm, ugradnja lijevano-željeznog poklopca 60x60cm razreda nosivosti C250 (250kN).

Obračun po kom. izrađenog vodomjernog okna, komplet nabava, doprema, rad i materijal.

kom 		1 		a' 		kn						kn

Rov za kanalizacijski priključak

- Nabava, doprema, ugradnja i spajanje kanalizacijske PVC cijevi Ф160 za priključak sanitarnog čvora otporne na pritisak i postavu u zemlji s uključenim fazonskim komadima. Točnu poziciju spoja odrediti prilikom dizanja kontejnera s postojeće lokacije. Cijevi postaviti od sanitarnog čvora do spojnog kanalizacijskog okna smještenog na prometnici.  U cijenu uključen zarezivanje asfalta, iskop rova dubine 70 cm, širine 40 cm. Dobava, doprema i ugradnja pijeska 0-4 mm u kanal u sloju 2x10 cm, nasipavanje kanala materijalom iz iskopa uz sabijanje, ukrcaj i odvoz viška materijala na deponiju udaljenu do 10 km, asfaltiranje na mjestima s kojih je asfalt skinut, dobava i postava cestovnih rubnjaka. U cijenu uključeni svi radovi i materijal potreban za komplet izvedbu stavke.

Obračun po m1 kanala, komplet rad i materijal.

m1 		8,00 		a' 		kn						kn

- Izrada kompletnog kanalizacijskog okna svjetlog otvora 60x60cm. Stavka uključuje, betoniranje okna vodonepropusnim betonom C25/30, dvostrana oplata, ugradnju armature MA Q257 u temeljnu ploču i zidove debljine 20cm, ugradnju lijevano-željeznog poklopca 60x60cm razreda nosivosti C250 (250kN).

Obračun po kom. izrađenog kanalizacijskog okna, komplet nabava, doprema, rad i materijal.

kom 		1 		a' 		kn						kn

Uređenje okoliša

- Dobava, doprema i ugradnja kamenog materijala – rizle oko postavljenog sanitarnog čvora – u debljini sloja 5 – 10 cm s planiranjem i valjanjem za uređenje okoliša.

Površinu koju je potrebno urediti određuje investitor. Obračun po m3 ugrađenog materijala.

m3			4,00		a’	 	kn						  kn

Oblaganje kontejnera

- Dobava, doprema i ugradnja laganih fasadnih cementnih ploča za vanjsku primjenu poput Aquapanel Outdoor cementnih ploča na zidove kontejnera. Knauf fasadne ploče potrebno je sigurno i trajno montirati na PU panele (sedvič konstrukciju) s vanjske strane kontejnera na način da izdrže opterećenje kamena koji će se lijepiti na njih. Po potrebi napraviti podkonstrukciju koja će preuzeti opterećenje. U cijenu uključen sav spojni materijal i rad. Obračun po m2 ugrađenog materijala.

m2			40,00		a’		 kn						kn

- Dobava, doprema i postavljanje fasadnog kamena Castel boje prema želji investitora na Knauf cementne ploče zidova kontejnera. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 ugrađenog materijala.

m2			35,00		a’	 	kn						 kn

UKUPNO								         	    	           kn

+ 25 PDV											 kn

SVEUKUPNO							        		      		  kn

Punat, __________________ 2017. godine		                   Ponuditelj: